ПОЗИЦИОНЕР   ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

типа   ПЭП

НАЗНАЧЕНИЕ

Позиционеры ПЭП предназначены для управления ходом пневматических исполнительных мембранных односторонних пружинных механизмов (МИМ) пропорционально входному электрическому сигналу и уменьшению рассогласования хода механизма путем введения кинематической обратной связи по положению выходного элемента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Позиционеры применяются для управления исполнительным органом в системах автоматического управления и регулирования технологическими процессами в нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслях промышленности.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Изделия устойчивы  к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 50° С до плюс 85° С. Исполнение Д2 по ГОСТ 12997-84.

Изделия устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 40° С по ГОСТ 12997-84.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ

Позиционеры выполнены взрывозащищенными, имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| П а р а м е т р ы | ПЭП-3 | ПЭП-4 |
| --- | --- | --- |
| Входное сопротивление, кОм | 0,2 | 2,0 |
| Входной электрический сигнал, мА | 4 - 20 | 0 - 5 |
| Давление воздуха питания, кПа | 250; 400; 600 | 250; 400; 600 |
| Условный ход исполнительного механизма, мм | 4 - 100 | 4 - 100 |
| Коррозионная стойкость по отношению к парам аммиака и сероводорода | Коррозионностойкие | Коррозионностойкие |
| Исполнительные механизмы | МИМ 160; 200; 250; 320; 400; 500 | МИМ 160; 200; 250; 320; 400; 500 |
| Габаритные размеры, мм | 270х245х140 | 270х245х140 |
| Масса, кг | 4,9 | 4,9 |
| Полный средний срок службы | не менее 8 лет |